LV Texte Human Detector Flex

HDF-SHOCK

Kompaktes, drahtloses Sensormodul zur Erkennung von Schock und Lageänderungen

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützt Netz- und Batteriebetrieb

- Lange Batterielebensdauer (bis ca. 10 Jahre)

- Integrierter mechanischer Schock- und Vibrationssensor

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße ca. 70,4L x 50,4B x 17H in mm, Gewicht max. 41 Gramm

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-SHOCK

HDF-DOOR

Kompaktes, drahtloses Sensormodul für die Überwachung von Türen und Klappen

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützt Netz- und Batteriebetrieb

- Lange Batterielebensdauer (bis zu 10 Jahre)

- Integrierter Magnetkontakt

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 70,4L x 50,4B x 17H in mm, Gewicht max. 41 Gramm

- Lieferung inkl. passendem Magnet

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-DOOR

HDF-WIRE

Kompaktes Funkalarmmodul für den Anschluss von Abrissdrähten

- Geeignet für Abrissdrähte (Durchmesser ca. 0.1 mm) bis zu einer Länge von 100 m

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützt Netz- und Batteriebetrieb

- Lange Batterielebensdauer (bis zu 10 Jahre)

- Zwei unabhängige Alarmkreise

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 70,4L x 60B x 17H inkl. notwendiger Steckverbindung, Gewicht max. 44 Gramm

- Lieferung inkl. Steckverbindung

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Modul HDF-WIRE

HDF-EXTERN

Kompaktes, drahtloses Alarmmodul für den Anschluss von externen Sensoren

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützt Netz- und Batteriebetrieb

- Lange Batterielebensdauer (bis zu 10 Jahre)

- 2-Kanal NC und NO für den Anschluss externer Sensoren

- Versorgung externer Sensoren mit nötiger Betriebsspannung über Alarmmodul im Netzbetrieb möglich

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 70,4L x 60B x 17H mit Steckverbindung

- Lieferung inkl. notwendiger Steckverbindungen

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-EXTERN

HDF-DOOR

Kompaktes, drahtloses Alarmmodul für die Sicherung von abgehängten Bildern

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützung von Netz- und Batteriebetrieb

- Lange Batterielebensdauer (bis zu 10 Jahre)

- Integrierter magnetomechanischer Schalter zur Überwachung von Halteseilen an Galeriesystemen

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage

- Optionale Befestigung über Halteplatten

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 90,4L x 59B x 17H in mm, Gewicht max. 86 Gramm

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-HANG

HDF-OPTICAL

Kompaktes, drahtloses Alarmmodul für die optische Überwachung von Gemälden

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützung von Netz- und Batteriebetrieb

- Integrierte IR-Sende und Empfangseinheit mit einem Detektionsbereich bis 25 mm

- Automatische Kalibrierung

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben o. ä.

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 70,4L x 50,4B x 17H in mm, Gewicht max. 41 Gramm

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-OPTICAL

HDF-TOUCH

Kompaktes, drahtloses Alarmmodul für die kapazitive Sicherung von Objekten

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützung von Netz- und Batteriebetrieb

- System zur kontaktlosen, kapazitiven Überwachung

- min. 64 wählbare Empfindlichkeitsstufen

- Anschluss externer Batterien und Akkus möglich

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 70,4L x 60B x 17H in mm mit Steckverbindung, Gewicht max. 43 Gramm

- Lieferung inkl. passender Steckverbindungen

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-TOUCH

HDF-3D-PROTECT

Kompaktes, drahtloses Alarmmodul für die Erkennung von Körperschall

- Hohe Funkreichweite, auch in Gebäuden

- Unterstützung von Netz- und Batteriebetrieb

- Integrierter intelligenter 3D-Beschleunigungssensor

- Empfindlichkeit von mG – G

- Automatische Kalibrierung

- Lange Batterielebensdauer (bis zu 6 Jahre)

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Montage mittels Schrauben

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße: 70,4L x 50,4B x 17H in mm, Gewicht max. 41 Gramm

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Modul HDF-3D-PROTECT

HDF-BUZZER

Funkzentrale für die Alarmausgabe

- Hohe Reichweite, auch in Gebäuden

- Integrierte Sirene für die akustische Alarmierung, Tonart und -länge programmierbar

- Programmierbar über USB-Schnittstelle

- 3 potentialfreie Ausgänge (max. Schaltspannung 250 V AC, 30 V DC, max. Schaltstrom 1A AC/ 3 A DC)

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Wandmontage über seitliche Haltelaschen

- Anschluss für externe Schalter zur Alarmquittierung und Scharf-/Unscharfschaltung

- Frei programmierbarer Ausgang für den Anschluss an EMA

- Frei programmierbarer Anschluss für externe Sirene

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 129L x 155,6B x 45H in mm (ohne Antenne), Gewicht max. 485 Gramm

- Lieferung inkl. Netzteil und Antenne

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Funkzentrale HDF-BUZZER

HDF-SPEECH

Drahtlose Alarmzentrale mit Sprachausgabe

- Hohe Reichweite, auch in Gebäuden

- Integriertes Modul zur Sprachalarmierung (min. 4 Sprachmeldungen, freie Alarmzuordnung über Programmierung)

- Programmierbar über USB-Schnittstelle

- 3 Potentialfreie Ausgänge (max. Schaltspannung 250 V AC, 30 V DC, max. Schaltstrom 1A AC/ 3 A DC)

- Mono-Lautsprecheranschluss (schraubbarer Steckkontakt)

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Einfache Wandmontage über seitliche Haltelaschen

- Anschluss für externe Schalter zur Alarmquittierung und Scharf-/Unscharfschaltung

- Frei programmierbarer Ausgang für Anschluss an EMA

- Frei programmierbarer Anschluss für externe Antenne

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 129L x 155,6B x 45H in mm (ohne Antenne), Gewicht max. 500 Gramm

- Lieferung inkl. Netzteil und Antenne

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Funkzentrale HDF-SPEECH

HDF-AMD

Drahtloses Alarm-Management-System

- Hohe Reichweite, auch in Gebäuden

- Linux Betriebssystem

- Verschiedene Schnittstellen: Ethernet RJ45, WLAN

- Anschluss für externe Schalter zur Alarmquittierung und Scharf-/Unscharfschaltung

- 3 Antennen, externer Antennenschluss

- Unterstützung verschiedener Betriebsmodi

- Alarmausgabe auch über Smartphone mittels App

- Ermöglicht sichere Weiterleitung der Alarmmeldungen an Leitstellen (SIA DC09 Ademco CID-Protokoll) und die Erkennung von Störsendern (mit optionalem Pilotsender)

- Ermöglicht die Zuordnung einzelner Sensoren an verschiedene Empfänger

- Einfache Wandmontage über seitliche Haltelaschen

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

- Maße 332L x 206B x 45H in mm inkl. Antennen

- Lieferung inkl. Netzteil und 3 Antennen

Technik vergleichbar: heddier Human Detector Flex Alarmmanagement-Einheit HDF-AMD